## Slide 1: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
산도(Acidity)
  정의: 물이 수소 이온(proton, H+)를 낼 수 있는 능력
  원인:
    강산 및 약산의 존재:
      H+ + OH- = H2O
      HSO4- + OH- = H2O + SO42-
      H2S + OH- = HS- + H2O
    강산과 약염기 염의 존재
      NH4Cl + H2O = NH4OH + H++ Cl-
    Fe3+, Al3+의 가수 분해(hydrolysis)
      Al3+ + H2O = Al(OH)3 + 3 H+
    Fe2+, Mn2+ 등의 산화 및 가수분해
      Fe2+ + 0.25O2 +2.5H2O = Fe(OH)3 + 2H+

## Slide 2: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
산도
  중요성
    물의 부식력(공격력)의 척도  물의 TDS, 경도, 중금속 함량, 물의 pH를 조정
    물의 이용 가능 범위 제한: 특히 부식력과 수중 생물에 대한 독성에 따라

## Slide 3: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
산도
  측정
    적정(titration)
      0.02N NaOH (EPA)
      0.0248N NaOH (USGS)
    문제점
      상온에서 금속의 산화반응이 너무 느려 완결이 어려움  반응 속도를 높이기 위해 끓임
      가열로 인해 O2, H2S, CO2와 같은 기체 손실
      끓인 후 상온으로 식힌 다음 반드시 추가 적정
      기름, 부유물, 침전물 등이 측정 방해  전극 피복 등
    종말점: pH=8.3 (99% 이상의 H2CO3가 HCO3-로 바뀌는 점

## Slide 4: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
산도
  보고
    mg H+/L
    meq H+/L
    mg CaCO3/L
    mg H2SO4/L
    1 meq H+/L = 1.01 mg H+/L = 49.7 mg CaCO3/L = 48.7 mg H2SO4/L

## Slide 5: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
염기도(알칼리도, alkalinity)
  정의: 물이 수소 이온을 받아들일 수 있는 능력
  원인:
    탄산이온 염기도(carbonate alkalinity) = mHCO3- + 2mCO32-
    강염기 염기도(caustic alkalinity) = mOH-
    기타 염기도(other alkalinity) =
    총염기도(total alkalinity)= 1) + 2) + 3)
  중요성
    생태계의 환경적 충격 (특히 H+에 의한 충격)에 대한 자연의 자정 능력을 간접적으로 지시

## Slide 6: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
염기도(알칼리도, alkalinity)
  측정
    적정: 0.02N HCl 또는 H2SO4 사용
  문제점: 산도 측정에서의 문제점가 유사
  종말점: pH = 4.5
  보고: mg CaCO3/L

## Slide 7: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
염기도(알칼리도, alkalinity)
  그랜법(Gran method)-탄산이온 이외에 다른 것이 많지 않을 경우 사용
    시료 50mLfmf 비이커에 옮긴다
    0.2~0.1N H2SO4 용액 0.05~0.01mL를 마이크로 micropipet으로 첨가하며 첨가량에 따른 시료의 pH 변화 기록
    pH가 3.5dlgkrk 될 때까지 2) 반복
    그랜 함수(Gran function) 계산:
    가로축을 Vadd 세로축을 F1 값으로 하는 그래프 도시
    위 그래프의 직선 부분을 선형 회귀 분석 (F1을 독립변수로)
    위 직선식과 가로축이 만나는 지점의 값이 적정점의 산 용액 부피, 직선의 기울기가 산의 실제 노르말 농도가 된다
    (mg CaCO3/L)

## Slide 8: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
총용존고형물질량(Total Dissolved Solids; TDS)
  정의: 단위 부피당 용액에 녹아 있는 용질의 무게 (염도 및 전도도와 매우 밀접한 관계)
  측정
    여과
    증발 접시를 깨끗이 씻은 후, 180C에서 두 시간 가열 . Dessicator에서 식힌 후 무게 측정
    일정 부피의 여과 용액을 증발 접시에 옮김
    열판에서 서서히 말림(끓으면 안됨)
    완전히 마르면, 180C에서 두 시간 더 가열
    Dessicator에서 식힌 후 무게 측정
    TDS=(무게 6) – 무게 2))/ 시료 부피 (mg/L)

## Slide 9: Ch. 5. 산도, 염기도, 총용존고형물질량, 경도
경도(Hardness)
  정의: 물이 비누를 엉기게하는 성질을 나타내는 척도(알칼리 토금속 이온의 양에 비례)
  측정
    직접 측정: EDTA 등을 이용
    이론적 계산
    mg CaCO3/L =2.497[Ca, mg/L] + 4.118[Mg, mg/L]
  보고
    mg CaCO3/L
    (측정한 것인지 이론적으로 계산한 것인지를 반드시 명기할 것)